PALONIITTY OY	 	LÄMPÖKUVAUS

KÄYTTÄJÄTIEDOTE

pvm

HYVÄ ASUKAS/TILAN KÄYTTÄJÄ

Taloyhtiössänne/toimitiloissanne suoritetaan …. PVM  päivänä alkaen klo …. rakennuksen lämpökuvaus. Lämpökuvauksen tarkoituksena on ulkovaipan laadunvalvontakuvaus.

Jos ulkoilman lämpötila kuvauspäivänä on yli 10 astetta plussan puolella ja/tai aurinko paistaa lämpimästi julkisivuun, kuvauksen varapäivä on …. klo ….. alkaen.

Lämpökuvaus suoritetaan pääasiassa rakennuksen sisätilojen puolelta.

Kulku asuntoihin tapahtuu huoltohenkilönkunnan avustuksella tarvittaessa yleisavaimella.

KÄYTTÄJÄN TOIMENPITEET

# Ennen tutkimuspäivää

- Kuvattavien ulkoseinien vierellä tulisi olla vähintään 1m vapaata tilaa kuvausta edeltävän vuorokauden aikana.

- Ikkunoiden edessä olevat verhot tulisi siirtää keskelle ikkunaa nippuun edellisenä päivänä.

- Tilojen ilmastointi ja korvausilmanventtiilit voivat olla normaalissa käyttöasennossa.

- On hyvä huolehtia ikkunat ja ovet ovat kiinni. Kuvauspäivänä ei saa tuulettaa ennen kuin lämpökuvaus on suoritettu.

- Lämmitysjärjestelmä saa olla normaalissa käyttötilanteessa.

Kuvausten aikana

- Tutkimuksen puolueettomuuden ja laadun kannalta on hyvä antaa tutkijalle työrauha.

Huom: 	Jos tiloissa on toimintoja jotka voivat häiriintyä sovi menettelytavoista ottamalla puhelimitse yhteyttä tai tutkijan saapuessa paikalle, kuten kotieläimiä jne.

Lämpökuvaajat:

Nimi ja puh. numero